Руководство по эксплуатации

Замок-невидимка Сторож

Содержание

Имена и Функции 	3

Части Замка 	3
Функции Частей Замка 	4

Схема Установки 	5

Функциональность Продукта	6

Использование Замка	7
Удаление Пультов 	7
Регистрация Мастер Пульта 	7
Регистрация Пользовательских Пультов	8
Удаление Пользовательских Пультов по Одному 	8
Удаление Мастер Пульта 	8

Удаление Всех Пользовательских Пультов 	9

Отпирание/Запирание Двери при Помощи Пульта	9

Использование Замка Изнутри 	10
Отпирание/Запирание Двери Изнутри 	10
Двойная Блокировка Замка 	10

Питание Замка 	11
Батарейки 	11

Параметры и Спецификации 	12
Базовые Параметры 	12
Функциональность 	12

Замечания 	13

Телефонная Сигнализация и Открывание Телефонным Звонком 	14
Установка Функций 	14
Функция Отпирания/Запирания Замка Телефоном 	15 
Функция Телефонной Сигнализации Взлома 	15

1. Имена и Функции

  - Части Замка

  - Функции Частей Замка

2. Схема Установки

3. Функциональность продукта

Удобство и простота

- Удобное управление пультами (включение/добавление/удаление)

- Функция двойной блокировки замка

- Предупреждающие сигналы при ошибке авторизации пульта

- Сигнализация звуковая и мобильная сигнализация при попытках взлома

Безопасность и энергосбережение

- Отпирание пультом дистанционного управления в радиусе 30 м даже с препятствиями

- Батарейки можно использовать больше года

- Замок издает предупреждающий сигнал при низком уровне заряда батареек

- Замок невозможно запереть при слабом заряде батареек

- Превосходное качество: корпус изготовлен из сплава с прочной структурой

- Сервисное обслуживание при поломке

Широкое использование

- Использование в ресторанах \ отелях \ домах \ виллах \ квартирах \ общежитиях \ офисных зданиях \ колледжах \ больницах \ учебных центрах

4. Использование Замка

Все дистанционные пульты одинаковые, но их можно по-разному зарегистрировать. Пульты можно зарегистрировать 2х видов:

- Мастер пульт (только один)

- Пользовательский пульт (до 96 штук)

Пользовательский пульт можно использовать только для открывания и закрывания замка. Мастер пульт можно использовать как пользовательский и для разного рода администраторских функций (регистрация/удаление пользовательских пультов, регистрация телефонных номеров оповещения взлома, регистрация телефонного пароля). По умолчанию в коробке есть один пульт, который открывает и закрывает замок – это Мастер пульт.

4.1 Удаление Пультов

Чтобы отменить все пульты нужно нажать на кнопку, которая показана на фотографии ниже, и удерживать ее нажатой 3 секунды. Прозвучит продолжительный звуковой сигнал. После этого зарегистрированный Мастер пульт и все пользовательские пульты будут отменены.

Кнопка сброса всех зарегистрированных пультов.

4.2 Регистрация Мастер Пульта

Если у Вас есть Мастер пульт – Вы можете пропустить этот параграф и перейти к параграфу о регистрации пользовательских  пультов. Если Мастер пульт утерян, то его можно заново зарегистрировать. Для замка можно зарегистрировать только один Мастер пульт. Для того, чтобы начать регистрацию Мастер пульта нужно убедиться, что другого Мастер пульта не зарегистрировано. В предыдущем параграфе описано, как отменить все пульты. Процедура регистрации Мастер пульта описана ниже.

Кнопка регистрации пультов

|  |  | При успешной регистрации замок издает звуковой сигнал. |
| --- | --- | --- |
| 1. Откройте крышку отсека батареек на внутренней части замка, нажмите кнопку установки 1 раз. | 2. Нажмите любую кнопку на пульте дистанционного управления. | 3. Мастер пульт зарегистрирован |

4.3 Регистрация Пользовательских Пультов

Пользовательскими пультами можно только отпирать и запирать замок. Можно зарегистрировать не более 96 пользовательских пультов. Процедура регистрации пользовательских пультов описана ниже.

| 1. Откройте крышку отсека батареек на внутренней части замка, нажмите кнопку установки 1 раз. | 2. Нажмите кнопку на Мастер пульте дистанционного управления. | 3. Нажмите любую кнопку на пульте дистанционного управления. Замок издаст звуковой сигнал в случае успешной регистрации. Продолжайте регистрировать пульты. | 4. Для окончания регистрации нажмите кнопку на Мастер пульте дистанционного управления или подождите 8 секунд. |
| --- | --- | --- | --- |

4.4 Удаление Пользовательских Пультов по Одному

В замке есть возможность удалять пульты по одному. Процедура удаления описана ниже:

|  |  |  | Замок издаст звуковой сигнал в случае успешной операции. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Откройте крышку отсека батареек на внутренней части замка, нажмите кнопку установки 2 раза. | 2. Нажмите кнопку на Мастер пульте дистанционного управления. | 3. Нажмите любую кнопку на пользовательском пульте дистанционного управления. | 4. Пользовательский пульт удален из памяти замка. |

4.5 Удаление Мастер Пульта

Регистрацию Мастер пульта в замке можно удалить. Процедура удаления описана ниже:

|  |  | Замок издаст звуковой сигнал в случае успешной операции. |
| --- | --- | --- |
| 1. Откройте крышку отсека батареек на внутренней части замка, нажмите кнопку установки 3 раза. | 2. Нажмите кнопку на Мастер пульте дистанционного управления. | 3. Мастер пульт удален из памяти замка. |

4.6 Удаление Всех Пользовательских Пультов

Регистрацию всех пользовательских пультов можно удалить из памяти замка. Процедура удаления описана ниже:

|  |  | Замок издаст звуковой сигнал в случае успешной операции. |
| --- | --- | --- |
| 1. Откройте крышку отсека батареек на внутренней части замка, нажмите кнопку установки 4 раза. | 2. Нажмите кнопку на Мастер пульте дистанционного управления. | 3. Все пользовательские пульты удалены из памяти замка. |

Если во время удаления не будут производиться никакие операции с замком 8 секунд, процесс удаления автоматически прекратится.

4.7. Отпирание/Запирание Двери при Помощи Пульта

Отпирание двери: нажмите кнопку отпирания [Открыть] на пульте

Запирание двери: нажмите кнопку запирания [Закрыть] на пульте

5. Использование Замка Изнутри

5.1. Отпирание/Запирание Двери Изнутри

Чтобы отпереть/запереть замок изнутри, поверните ручной двигатель ригеля или нажмите кнопку отпереть/запереть [Open] на внутренней части замка.

| 1. Поверните ручку для отпирания/запирания | 2. Или нажмите кнопку [Open] для отпирания/запирания |
| --- | --- |

5.2. Двойная Блокировка Замка

Опустите переключатель двойной блокировки замка вниз, чтобы включить функцию двойной блокировки. Замок будет невозможно отпереть ни пультом, ни телефоном, ни кнопкой [Open] изнутри для большей безопасности.

Поднимите переключатель двойной блокировки замка вверх, чтобы выключить ее. Замок будет доступен снаружи.

| 1. Поднимите переключатель двойной блокировки замка вверх, чтобы выключить функцию. | 2. Опустите переключатель двойной блокировки замка вниз, чтобы включить функцию. |
| --- | --- |

6. Питание Замка

6.1. Батарейки

- Замена батареек

Когда батарейки начинают разряжаться, замок издает предупреждающий сигнал. Когда батарейки разряжены запереть дверь невозможно. В этих случаях замените все батарейки на новые при первой возможности.

- Тип батареек

Алкалиновые АА батарейки (пальчиковые) x 4 штуки

- Замечания:

|  | При замене батареек меняйте все, не смешивайте со старыми. Соблюдайте полярность батареек, иначе замок может выйти из строя. Периодически осматривайте батарейки (2-3 раза в год), не потекли ли они, чтобы замок не вышел из строя. |
| --- | --- |

7. Параметры и Спецификации

7.1. Базовые Параметры

- Питание: В замке используются 4 пальчиковые алкалиновые батарейки. Рабочее напряжение 4~6.5 В. В пульте используется одна 12-вольтовая батарейка (как в автомобильном пульте).

- Размеры замка: 150 x 90 x 40 мм

- Звуковое предупреждение о низком заряде батареек. (4,4 ± 0,2 В)

- Защита от разряда электростатическим током.

- Рабочий ток: замок ≤200mA, пульт 50mA.

- Рабочая температура: -20 ~ 55 ℃.

- Температура хранения: -30~70 ℃

- Влажность воздуха: ≤ 93%

- Среднее время работы замка: 25000 часов

- Все зарегистрированные в замке карты/пульты сохраняются при отключении питания.

7.1. Функциональность

- Отпирание пультом дистанционного управления/телефонным звонком/ручным двигателем ригеля изнутри.

- 1 Мастер пульт для управления. Регистрация до 96 пультов. Мастер пультом регистрируются/удаляются пульты, отпирается замок.

- Рабочее расстояние между замком и пультом может составлять до 30 метров, включая препятствия. Наиболее быстрое и эффективное отпирание – при помощи пульта.

- Температура хранения -30 ~ 70 ℃.

- Сигнализация при взломе: сигнализация замка и оповещение на мобильный телефон о взломе.

- Оповещение о низком уровне заряда батареек звуковым сигналом и индикационной лампочкой.

- Двойная блокировка замка для большей безопасности. При ее включении замок не отпереть снаружи.

8. Замечания

- Не разбирайте самостоятельно замок, чтобы не повредить составляющие.

- Не прикладывайте чрезмерной силы к замку и не подвергайте сильным ударам.

- Не используйте моющие средства и спирт для протирания замка. Используйте сухую мягкую ткань.

- Не допускайте попадания воды на замок, чтобы не вызвать замыкание.

- Бережно храните пульты

В случае утери пульта удалите его из памяти замка, чтобы другие люди им не воспользовались.

- Держите замок в чистоте

Не используйте воду, спирт и моющие средства для чистки замка.

- Не разбирайте изделие самостоятельно

В случае поломки обратитесь в сервис для ремонта.

9. Телефонная Сигнализация и Открывание Телефонным Звонком

Требованием к использованию этих функций является наличие стационарного телефона недалеко от замка. Замок оснащен продвинутыми функциями:

- Телефонная сигнализация взлома

- Отпирание/запирание телефонным звонком

Функция отпирания/запирания телефонным звонком описана в параграфе 9.2

Функция телефонной сигнализации взлома описана в параграфе 9.3.

9.1. Установка Функций

Обе функции можно установить отдельно как отдельно друг от друга, так и вместе.

- Подключите адаптер к разъему зарядного устройства.

- Подключите кабель телефонной линии к адаптеру. К одному адаптеру подключается только 1 телефон.

- Нажмите и держите кнопку регистрации в адаптере 3 секунды до звукового сигнала для того, чтобы удалить все предыдущие установки. Красные лампочки перестают гореть.

- Кратковременно нажмите кнопку регистрации в адаптере. Прозвучит звуковой сигнал и красные лампочки загорятся.

- Установите связь между адаптером и замком. Нажмите на замке кнопку регистрации 5 раз.

- Нажмите на Мастер пульте любую кнопку. Замок и адаптер должны подать звуковой сигнал.

- Позвоните на домашний телефон, подключенный к адаптеру.

- Когда телефон дозвонится, наберите номера телефонов оповещения чередуя с значками [*], чтобы их зарегистрировать в памяти адаптера. Максимум можно зарегистрировать 3 телефона. Примеры регистрации:

Тел1*** - регистрация одного номера

Тел1*Тел2*Тел3* - регистрация 3х телефонных номеров

Набирать номера следует без использования [+] через 8. Например: 89161111111.

После окончания регистрации телефонов оповещения адаптер издаст звук.

- Позвоните на домашний телефон, подключенный к адаптеру.

- Когда телефон дозвонится, наберите код отпирания/запирания замка от 4 цифр и наберите [#], чтобы зарегистрировать его в памяти адаптера. После окончания регистрации пароля адаптер издаст звук.

- Для запоминания в памяти адаптера зарегистрированных номеров и пароля нужно нажать на кнопку регистрации в адаптере. Красные лампочки должны погаснуть.

9.2. Функция Отпирания Замка Телефонным Звонком

Чтобы отпереть замок телефонным звонком нужно:

- Позвонить на стационарный телефон и сразу положить трубку – до 3х секунд. В адаптере должны зажечься красные лампочки.

- Позвонить на стационарный телефон повторно. Стационарный телефон автоматически принимает звонок.

- Телефон, с которого звоните, переведите в тональный режим

- В тональном режиме ввести пароль, который был зарегистрирован в адаптере

- В тональном режиме введите [#], если хотите отпереть замок и [*], если хотите запереть.

- Замок отпирается/запирается.

- В телефон передается сигнал о том, что замок отперт/заперт.

- Стационарный телефон отключает соединение.

9.3. Функция Телефонной Сигнализации Взлома

Функция телефонной сигнализации работает таким образом, что в случае взлома, домашний телефон звонит на зарегистрированные телефоны. Если взять трубку – будет слышен звук тревоги.

Взлом можно симулировать так, как показано на рисунке:

Поднесите ответку к ригелю и потом отведите ее. Магнитный сенсор даст замку знать, что произошла ситуация взлома. После этого замок будет издавать звуки сигнализации, и будет посылать звонки на зарегистрированные телефоны.

# Text boxes

Кнопка Отпереть/Запереть. Используется для отпирания/запирания замка изнутри

Переключатель в состояние двойной блокировки. При включенной двойной блокировке замок невозможно отпереть снаружи

Переключатель режимов запирания Автоматический / Вручную. По умолчанию в замке выставлена функция, что замок автоматически не запирается

Для отпирания нажмите кнопку [Открыть]

Для запирания нажмите кнопку [Закрыть]

Ручной двигатель ригеля. Показывает, заперт замок или нет. Также им можно отпирать/запирать замок вручную

Кнопка внутри блока. Зажмите на 3 секунды, чтобы удалить все данные, а также все зарегистрированные пульты

Кнопка установки для ввода/изменения/удаления пультов и телефонных номеров